## Slide 1
CST トラクトグラフィー
解析手順まとめ
皮質脊髄路 (Corticospinal Tract) を MRtrix3 で抽出する
DWI → 全脳トラクト生成 → ROI による絞り込み → 可視化
2026-06-16 / Tutorial: MRI/DWI/CST

## Slide 2
はじめに — CST と本資料のゴール
2
皮質脊髄路 (CST) とは
一次運動野 (M1) から脊髄へ運動指令を伝える主要な下行性伝導路。随意運動の中枢で、解剖学的に明確な走行をもつ。
本資料のゴール
拡散強調画像 (DWI) から CST のみを抽出し、3D トラクトグラフィーとして可視化する一連の手順を再現できるようにする。
CST の通過域（上 → 下）
M1 hand（一次運動野・手領域）
Internal capsule（内包）
Cerebral peduncle（大脳脚）
Pons（橋）
Medulla（延髄）

## Slide 3
全体ワークフロー
3
1
データ準備
OSF から 5tt / wmfod_norm / T1_coreg を取得
2
mrview で表示
T1 を開き overlay を重ねて確認
3
ROI を描く
CST 通過域を塗り ROI Editor で保存
4
全脳トラクト生成
tckgen で 100万本のストリームライン
5
ROI で絞り込み
tckedit で CST のみ抽出
6
可視化
全神経 → CST のみ を表示

## Slide 4
STEP 1
データ準備（OSF Storage）
4
● 必要なファイルを取得
OSF Storage から解析に使う .mif を作業フォルダへ
● 5tt_coreg.mif
5組織タイプ分割（解剖学的拘束用）
● wmfod_norm.mif
正規化済み白質 FOD（トラクト生成の方向場）
● T1_coreg.mif
DWI と位置合わせ済みの T1 構造画像
📝 作業ディレクトリ: .../Tutrial/MRI/DWI/CST
🖼
OSF Storage 画面のスクショ

## Slide 5
STEP 2
mrview で表示する
5
● 作業フォルダへ移動
ターミナルで対象ディレクトリへ cd
● mrview で T1 を開く
構造画像を背景として表示
● overlay を重ねる
Tool → Overlay から FOD などを重畳して確認
$ cd /Users/.../Tutrial/MRI/DWI/CST
$ mrview T1_coreg.mif
📝 フルパスでファイルを指定して mrview を起動する。
🖼
mrview / overlay のスクショ

## Slide 6
STEP 3
ROI を描く（ROI Editor）
6
● CST の通過域を塗る
mrview の ROI Editor で各通過域をマスクとして描画
● 名前をつけて保存
領域ごとに <領域>_L.mif として書き出す
● 解剖の参照
Kandel『Principles of Neural Science』の図を参照して位置決め
ROI ファイル名
解剖部位
Medulla_L
延髄
Pons_L
橋
Cerebral_peduncle_L
大脳脚
Internal_capsule_L
内包
M1_hand_L
一次運動野(手)
🖼
ROI Editor 操作画面のスクショ

## Slide 7
塗った領域：5つの ROI（CST の通過域）
7
M1_hand_L 一次運動野・手領域
Internal_capsule_L 内包
Cerebral_peduncle_L 大脳脚
Pons_L 橋
Medulla_L 延髄
※ 各 ROI を mrview の ROI Editor で塗り、<領域>_L.mif として保存（解剖参照：Kandel）。脳幹3領域（大脳脚・橋・延髄）の対応は要確認。

## Slide 8
STEP 4
全脳トラクト生成（tckgen）
8
● text editor でスクリプト作成
tckgen_CST_L という名前でコマンドを記述
● シード
gmwmSeed_coreg.mif（灰白質-白質境界）から発生
● ストリームライン数
-select 1000000（100万本）を生成
● 出力
tracks_10bil.tck（全脳トラクト）
$ tckgen gmwmSeed_coreg.mif -select 1000000 \
$ wmfod_norm.mif tracks_10bil.tck
📝 まずは全脳のストリームラインをまとめて生成しておく。
🖼
text editor / コマンド記述のスクショ

## Slide 9
STEP 5
ROI で絞り込む（tckedit）
9
● include で通過条件を指定
5つの ROI を全て通る神経だけを残す
● 入力
tracks_10bil.tck（全脳トラクト）
● 出力
tracks_CST.tck（CST のみ）
● 実行
bash でスクリプトを指定して走らせる
$ tckedit -include Medulla_L.mif -include Pons_L.mif \
$ -include Cerebral_peduncle_L.mif \
$ -include Internal_capsule_L.mif -include M1_hand_L.mif \
$ tracks_10bil.tck tracks_CST.tck
$ bash .../CST/tckgen_CST_L.sh
🖼
ターミナル実行のスクショ

## Slide 10
STEP 6 ①
可視化：全ての神経
10
● Tractography を選択
mrview の Tool → Tractography を開く
● Run で得た2ファイルを読み込む
生成したトラクトを表示
● 結果
脳全体の神経線維（全トラクト）が見える図
📝 まずは絞り込み前の全神経を確認する。
🖼
全トラクト表示のスクショ

## Slide 11
STEP 6 ②
可視化：CST のみ
11
● 選んだ領域だけを通る神経を表示
ROI を全て通過するトラクトのみにチェック
● 結果
選んだ通過域を通る神経 ＝ CST だけが表示される
● 確認ポイント
M1 から延髄まで連続して走行しているか
📝 tracks_CST.tck を読み込むと CST のみが描出される。
🖼
CST のみ表示のスクショ

## Slide 12
まとめ & 次のステップ
手順サマリ
① データ準備 → ② mrview 表示 → ③ ROI 描画 →
④ tckgen で全脳トラクト → ⑤ tckedit で CST 抽出 →
⑥ Tractography で可視化（全神経 → CST のみ）
🛠 壁打ちポイント（要確認）
・スクショ差し込み：別ファイルの全スクリーンショットを各手順へ配置（プレースホルダ枠を用意済み）
・左右の別：今回は _L（左）。右側 CST も作るか？
・コマンドの正確なオプション（mask/角度閾値等）を追記するか
・対象者/発表時間に合わせて枚数・粒度を調整